I. OPIS  TECHNICZNY

  - Informacje wstępne

Niniejsze zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych do odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Brzeziny Nowe – Sobuczyna w gminie Poczesna wchodzi w skład projektu budowlanego p.n. „Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Brzeziny Nowe – Sobuczyna, gm. Poczesna”.

Projekt opracowała firma BIO-PROJEKT s.c. Opole, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.

Przedmiotowe zgłoszenie opracowano zgodnie z ustawą – Prawo Wodne (Dz.U.poz.1566 z dnia 23 sierpnia 2017r.).

  - Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia wodnoprawnego

Zakładem dokonującym zgłoszenie jest:

Gmina Poczesna

ul. Wolności 2

42-262 Poczesna

  - Cel planowanych do wykonania czynności i zakres zamierzonego korzystania z wód

Cel korzystania z wód obejmuje odprowadzenie wód opadowych z pasa drogi gminnej w m. Sobuczyna (ul. Konwaliowa) do istniejącego rowu „A”, dopływu rzeki Sobuczyna.

Zakres zamierzonego korzystania z wód przewiduje wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego w obrębie projektowanego chodnika celem skierowania wód do odbiornika t.j. rowu „A”.

  - Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu urządzeń wodnych wraz z podaniem ich lokalizacji i położenia za pomocą współrzędnych geograficznych

Cały zakres robót w postaci odwodnienia pasa drogowego w obrębie projektowanego chodnika jest zlokalizowany w pasie drogi gminnej (Nr G32.2 – G000032.2 – 60703S – Sobuczyna – ul. Konwaliowa) na działkach ewidencyjnych:

    - obręb Sobuczyna – 0014

    - jednostka ewidencyjna Poczesna – 240413_2

    - działki nr – 110; 2/6; 2/3; 2/4; 2/8; ½ (własność Gminy Poczesna – wypis z rejestru gruntów w załączeniu).

Zasady oddziaływania przedmiotowego urządzenia wodnego będzie się  ograniczać do bezpośredniego sąsiedztwa rurociągów odwadniających. Ich wykonanie nie będzie miało biodegradacyjnego wpływu na działki sąsiednie.

Lokalizacja rurociągów odwadniających jest uwarunkowana trasą projektowanego chodnika, zaś komora zbiorcza tychże rurociągów określona współrzędnymi geograficznymi to:

    - N - 50°44’3.2” 	– długość geograficzna

    - E - 19°04’44.1” 	– szerokość geograficzna

  - Opis wykonywanych robót z podaniem podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunki ich wykonania

Projektowany zakres robót przewiduje wykonanie:

- rurociągów odwadniających dla odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego w obrębie całego odcinka budowanego chodnika w ul. Konwaliowej

Podstawowe parametry tych urządzeń to:

      - rurociągi drenażowe z rur perforowanych z PVC (300mm w obsypce                  z tłucznia kamiennego 						– 700mb

      - rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PVC (500mm 		– 35mb

- komory zbiorczej rurociągów odwadniających o parametrach:

    - betonowa komora z włazem żeliwnym kl. D400, 220x160x120cm

Zadaniem komory jest odbiór wód z rurociągów odwadniających pas drogowy i skierowanie ich do rowu „A” poprzez istniejący przepust drogowy 2x(600mm i 1x(500mm.

Wykonawstwo robót

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem odwodnienia pasa drogowego i budowy chodnika, należy powiadomić zainteresowane instytucje                         i gestorów sieci. Teren budowy oznakować. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi projektanta, obowiązującymi normami technicznymi przy zachowaniu i przestrzeganiu przepisów BHP oraz wytycznymi informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

  - Terminy realizacji robót

Planowany termin realizacji projektowanych robót to rok 2019.