Zapytania do zadania nr I

- Kosztorys ślepy do zadania nr I przewiduje zainstalowanie nowych układów sterowania: sterownika CPA, zabezpieczeń przedlicznikowych, zabezpieczeń obwodów sterowania, zabezpieczeń obwodów odejściowych, przełączników A-0-R, listew zaciskowych, styczników w istniejących szafach sterowniczych. Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematu wyposażenia skrzynki oświetleniowej po modernizacji czy też na potrzeby realizacji zadania nr I można przyjąć schemat połączeń i wyposażenia skrzynki oświetleniowej z zadania nr II?

- Kosztorys ślepy do zadania nr I przewiduje zasilanie lamp przewodami LgYd 2x po 2,5 mm2 prowadzonymi wewnątrz wysięgników. Projekt do zadania I narzuca konieczność stosowania podwójnej izolacji – punkt 4 a 4. Czy w związku z tym w zadaniu I należy stosować przewody YDY 2x2,5 mm2 i rurę osłonową RVKL 18 (co jest zgodne z wymaganiami projektów do zadania II) czy też zgodnie z kosztorysem ślepym przewody LgYd 2,5 mm2 bez dodatkowej osłony?

Zapytania do zadania nr II

- Kosztorys ślepy do zadania nr II nie uwzględnia wielu elementów cenotwórczych uwzględnionych w projektach poszczególnych robót, będących załącznikiem nr 4 do specyfikacji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z realizacji części prac czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące prace:

- zabudowa ograniczników napięć na końcach linii oświetleniowych,

- wykonanie uziomów na końcach linii oświetleniowych

- ew. poprawa parametrów uziomów na początkach linii oświetleniowych

- zabudowa skrzynek sterowniczych – oświetleniowych wraz z wyposażeniem na początkach linii oświetleniowych, łącznie z zabudową kabli zasilających w.w. skrzynki?

- Czy w przypadku konieczności zabudowy skrzynek sterowniczych – oświetleniowych wraz z wyposażeniem, w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt licznika energii czynnej, czy też licznik będzie instalowany przez dostawcę energii elektrycznej?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II przewiduje podłączenie lamp oświetleniowych przewodem LgYd 2x po 2,5 mm2, zaś załączone do SIWZ projekty przewidują wykonanie podłączenia przewodem YDY 2x2,5 mm2 prowadzonym dodatkowo w rurze osłonowej RVKL 18. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie i dopuszczających stosowanie przewodu LgYd 2x po 2,5 mm2 czy też w kosztorysie ofertowym należy stosować przewód zgodny z projektami?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II nie przewiduje żadnych ustojów do nowo instalowanych słupów, zaś załączone do SIWZ projekty przewidują zabudowę płyt stopowych 0,3x0,3 m, oraz podbudowę betonową w przypadku słupów krańcowych i narożnych. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie i dopuszczających brak płyt stopowych i podbudowy, czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązania z projektów?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II przewiduje zastosowanie jednego rodzaju wysięgników, mocowanych bocznie, zaś w projektach stosowane są wysięgniki o różnych wymiarach i kątach nachylenia w większości mocowane wierzchołkowo. Czy w związku z powyższym Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie, czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązanie z projektów?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II nie przewiduje żadnego oznakowania słupów i opraw, zaś załączone do SIWZ projekty wymagają aby wszystkie słupy i oprawy oświetleniowe trwale oznakować symbolem właściciela poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”. Czy w związku z tym w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt oznakowań czy też Zamawiający rezygnuje z oznaczeń?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 3 „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Kolonia Brzeziny przy ul. Staszica” wyszczególnia przestawienie słupa żelbetowego i zabudowę oprawy oświetleniowej na tym słupie. Załączony projekt budowlany obejmuje przestawienie słupa i budowę linii kablowej zasilającej działkę nr 84. Czy zatem w posiadaniu Zamawiającego znajdują się dodatkowe dokumenty obejmujące zabudowę oprawy oświetleniowej oraz rezygnację właścicieli działki nr 84 z dotychczasowego zasilania czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić budowę tego zasilania i pominąć zabudowę oprawy oświetleniowej?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 7 „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Baryły przy ul. Świerkowej” uwzględnia zabudowę 4 słupów żelbetowych i tylko jednej oprawy oświetleniowej. Załączony projekt budowlany obejmuje zabudowę tylko jednego słupa i jednej oprawy oświetleniowej. Czy zatem w posiadaniu Zamawiającego znajdują się dodatkowe dokumenty obejmujące zabudowę trzech słupów czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zabudowę tylko jednego słupa i jednej oprawy oświetleniowej?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 6 przewiduje zadanie „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Poczesna przy ul. Zakole”. Na stronie internetowej UG w Poczesnej nie ujawniono projektu do powyższego zadania. Czy zatem stosowny projekt jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie ujawniony na stronie internetowej czy też powyższe zadanie nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego i nie należy uwzględniać tego zadania w kosztorysie ofertowym?

- Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 6 przewiduje zabudowę 11 słupów i 11 opraw oświetleniowych ale tylko czterech bezpiecznikowych złączy oświetleniowych. W związku z brakiem projektu do powyższego zadania prosimy o informację czy Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenia przeciwzwarciowego dla siedmiu lamp i czy jest to zgodne ze stosownym projektem?

- Na stronie internetowej UG Poczesna jako jeden z załączników nr 4B do SIWZ ujawniono projekt „Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, Gm. Poczesna”, zaś kosztorys ślepy do zadania nr II nie zawiera prac objętych w.w. projektem. Czy zatem projekt „Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, Gm. Poczesna” wchodzi w zakres postępowania przetargowego i należy uwzględnić to zadanie w kosztorysie ofertowym?

Zapytania do SIWZ

- Prosimy o określenie statusu osoby określanej jako Inżynier w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej zobowiązania wykonawcy do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót – punkt 2.1 specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jednocześnie prosimy o udostępnienie szczegółowego zakresu powyższych badań oraz szczegółowego wykazu kryteriów według których próbki będą zatwierdzane przez Inżyniera. Informacje te są niezbędne do prawidłowego określenia kosztów wykonania zadań objętych SIWZ – załącznikiem nr 5.

- Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej zobowiązania wykonawcy oraz producentów do pomocy i współpracy z Inżynierem w celu prowadzenia inspekcji wytwórni materiałów – punkt 2.3 specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wytwórcy materiałów są niezależnymi od nas organizacjami gospodarczymi, nierzadko posiadającymi wytwórnie poza granicami Polski i żądanie pomocy od wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji wytwórców przez osobę o nieokreślonym prawnie statusie stanowi według nas przekroczenie zakresu Prawa Zamówień Publicznych.