|  | Gmina Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48 e-mail: wojt@poczesna.com.pl |  |
| --- | --- | --- |

Poczesna, dnia 19.09.2008r.

Nr 3410/9/08

WYJASNIENIE

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację drogi transportu rolnego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- Z opisu zamówienia wynika, że chodzi o drogę Huta Stara B – Nowa Wieś długości 1774 mb, co nie jest zgodne z załączonym przedmiarem robót (dł. 1998 mb).

Ad. 1.  Dodatkowy odcinek 224 mb uwzględniony w SIWZ (działka drogowa nr 108 od drogi Huta Stara B – Nowa Wieś) znaiduje się w dokumentacji dotyczącej drogi Huta Stara B – Wrzosowa stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Brak w przedmiarze robót dotyczących projektowanego przepustu pod drogą z rur PEHD fi 600 posadowionego na ławie żelbetowej gr. 30 cm.

Ad. 2. Należy uwzględnić w ofercie przepust w miejscu faktycznego występowania zgodnie z projektem.

- Prosimy o podanie właściwej średnicy i rodzaju rur na przepust pod zjazdami. Z rysunku nr 2 wynika, że są to rury PHDE fi 500 posadowione na ławie żelbetowej grubości 30 cm, natomiast w przedmiarze podane są rury betonowe fi 400. Z opisu wynika, że należy wykonać 12 wjazdów – w przedmiarze podano 24 m, co daje długość przepustu 2 mb (brak możliwości wjazdu na pola sprzętem rolniczym), natomiast do 12 przepustów przewidziano wykonanie 60 ścianek czołowych.

Ad. 3. Należy wykonać przepusty PEHD 500 zgodnie z dokumentacją projektową, W ofercie należy uwzględnić 30 zjazdów o długości 3 m każdy z uwzględnieniem koniecznych robót uzupełniających.